|  | ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ |  | DS 5. DOC Дата издания: 16.10.00 г. _____________ Страница 1 из 1 |
| --- | --- | --- | --- |

| Код DS 5 | Прекращает действие предыдущего издания от 09/09/97 Описание РАСТВОРИТЕЛЬ ДЛЯ НИТРОЦЕЛЛЮЛОЗНЫХ МАТЕРИАЛОВ. |
| --- | --- |
|  | Технические характеристики: |  |
|  | Плотность (кг/л): | 0,860 ( 0,030 |  |
|  | Температура возгорания: | - 10(С |  |
|  | Скорость сушки (макс 100 – мин 0): | 80 |  |
|  | Сопротивляемость (МОм/см при 20(С): | 150 |  |
|  | Срок годности: | При соблюдении правил хранения срок годности не ограничен. |  |
| Общие характеристики: DS 5 составлен таким образом, что обеспечивает прекрасное испарение из пленки. Имеет достаточно высокую скорость сушки, снижает вязкость нитроцеллюлозных покрытий и обеспечивает образование пленки как в жаркую, так и во влажную погоду. Если влажность превышает 70% или температура слишком высокая, то рекомендуется добавить 2 – 5% XS 7. Не рекомендуется применять растворитель DS 5 для полиуретановых покрытий. |
| Внимание: реальная вязкость некоторых пигментных и/или тиксотропных продуктов может быть отлична от указанной в Технической Спецификации. Приемлемым считается отклонение, не превосходящее 30% от указанной величины. |