|  | ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ |  | DT 1200. DOC Дата издания: 16.10.00 г. _____________ Страница 1 из 1 |
| --- | --- | --- | --- |

| Код DT 1200 | Прекращает действие предыдущего издания от 09/09/97 Описание РАСТВОРИТЕЛЬ ДЛЯ ПРОМЫШЛЕННОГО ПРИМЕНЕНИЯ. |
| --- | --- |
|  | Технические характеристики: |  |
|  | Плотность (кг/л): | 0,836 ( 0,030 |  |
|  | Температура возгорания: | + 1(С |  |
|  | Скорость сушки (макс 100 – мин 0): | 55 |  |
|  | Время жизни (макс 100 – мин 0) | 60 |  |
|  | Сопротивляемость (МОм/см при 20(С): | 80-100 |  |
|  | Срок годности: | При соблюдении правил хранения срок годности не ограничен. |  |
| Общие характеристики: DT 1200 – растворитель для полиуретановых и нитроцеллюлозных покрытий, а также для разбавления морилок серии XM 7100/XX. DT 1200 по качеству близок к DT 452, но с более хорошими химико-физическими характеристиками. Он немного понижает вязкость полиуретановых материалов и повышает время жизни и не сильно влияет на время сушки. DT 1200 это растворитель общего назначения. Его можно использовать в качестве растворителя для полиуретановых грунтов и лаков в течение всего года, за исключением наиболее жарких месяцев, когда рекомендуется DT 446. Его можно использовать для разбавления нитроцеллюлозных материалов, если требуется более быстрая сушка, иначе рекомендуется DS 005. |
| Внимание: реальная вязкость некоторых пигментных и/или тиксотропных продуктов может быть отлична от указанной в Технической Спецификации. Приемлемым считается отклонение, не превосходящее 30% от указанной величины. |